Технические характеристики домов 2 очереди

| № | Наименование | Вид, материал | № | Наименование | Вид, материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж/б плита | 10 | Двери | Входные металлические |
| 2 | Утепление | Газоблоки - 200 мм ПСБ-С(25)– 120мм ПСБ-С(25)– 100мм Вокруг окон минеральная плита – 300мм | 11 | Кровля | Тёплая плоская |
| 3 | Внутренние (межквартирные) стены | Газоблоки – 100мм | 12 | Лифты «Отис» | Пассажирск. г/п 630кг |
| 4 | Перегородки сантехкабинок | Керамический кирпич М-100 | 13 | Высота потолков | 2.7 м |
| 5 | Перекрытия | Монолитная ж/б плита | 14 | Счетчики | Холодной и горячей воды, электроэнергии, учета газа |
| 6 | Полы | Стяжка | 15 | Разводка по электрике | Трубы по электрошахтам Flexa FCS-25 (не горючие), медный кабель марки ВВПнгд-3Х2,5 |
| 7 | Окна/балконные двери | Металопластиковые энергосберегающие | 16 | Антиобледенение | Система антиобледенения Devi (на крыше) |
| 8 | Отделка стен | Штукатурка | 17 | Толщина стен между квартирами | 200 мм |
| 9 | Радиаторы | Стальные | 18 | Толщина межэтажного пространства | 300 мм |