Технические характеристики дома №107

| № | Наименование | Вид, материал | № | Наименование | Вид, материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж/б плита | 11 | Двери | Входные металлические |
| 2 | Утепление, наружные стены | Пенополистирол – 100мм/120мм + газоблок 200мм(в районе санузлов кирпич 250мм) Вокруг окон 300мм -минеральная плита – 120мм | 12 | Кровля | Тёплая плоская |
| 3 | Внутренние (межквартирные) стены | Газоблоки – 200мм | 13 | Лифты «Отис» | Грузопассажирский 630кг |
| 4 | Межкомнатные стены | газоблок -100 мм | 14 | Высота потолков | 2.7 м |
| 5 | Перегородки сантехкабинок | Керамический кирпич 120мм | 15 | Счетчики | Холодной и горячей воды, электроэнергии, учета газа |
| 6 | Перекрытия | Монолитная ж/б плита 190мм | 16 | Разводка по электрике | до счетчика |
| 7 | Полы | Стяжка-80 мм | 17 | Антиобледенение | Электроподогрев водозборных воронок |
| 8 | Полы в санузлах | Стяжка-60 мм | 18 | Толщина стен между квартирами | 200 мм |
| 9 | Окна/балконные двери | Металопластиковые энергосберегающие | 19 | Толщина межэтажного пространства | 300 мм |
| 10 | Радиаторы | Стальные |  |  |  |